«Переустройство и перепланировка нежилых подвальных помещений № 8,9 блок А».

Планируемые работы – разбор части подоконного пространства с целью устройства дверного проема для  организации отдельного входа в нежилые подвальные помещения. Проект изготовлен ООО ТМА «АР-С проект», организация имеет специальные разрешения и допуски к проектным работам.

Информация по проекту.

- Существующий оконный проем 1,2 м. х 0,9 м. увеличивается до дверного, выбирается подоконный блок, размером - ширина 1,2 м. х высота 1,1 м. строго в пределах габаритов оконного проема с усилением проема.

- Проведена независимая экспертиза несущих конструкций подвального помещения в соответствии с ВСН 57-88(р); СП 13-102-2003.

выполнен расчет нагрузок при увеличенном проеме из оконного до дверного (брали этажность в 9 этажей при компьютерном моделировании). Обустройство входа в нежилое помещение технически возможно, не затрагивает и не влияет на несущие конструкции и фундамент здания.

- Площадь помещений до перепланировки 79,6 кв.м. (согласно плану БТИ, сформированному по состоянию на 16.07.2004г.) – после перепланировки -  73,5 кв.м. Увеличение площади за счет обще домового имущества не происходит. Будущая перепланировка не предусматривает присоединения к нежилому помещению части общего имущества многоквартирного дома и соответственно не предусматривает уменьшения размера такого общего имущества. В соответствии с разработанной технической документацией перепланировка не предусматривает изменения окон и подоконных пространств помещений общего пользования, а предусматривает изменения лишь окна и подоконного пространства одного нежилого помещения.

- Перепланированные помещения планируется использовать как офисные штат сотрудников 3-5 человек.

- Конструкция входной группы запроектирована как самостоятельная, не связана с конструкцией жилого дома, воздействие на жесткость и устойчивость здания не оказывает.  Является вспомогательным объектом для эксплуатации нежилого помещения по его назначению. Площадь крылец, открытых наружных лестниц не учитывается при определении площади жилого здания. Параметры здания в связи с пристройкой крыльца не изменяются.

- Согласно п. Г.4  Приложения Г (обязательного) к СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009). В общую, полезную и расчетную площади здания не включаются площади наружных тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов.

- Согласно п. Г 5 Приложения Г (обязательного) к СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения (Актуализированная редакция СниП 31-06-2009)  площадь помещений здания определяется по их размерам, измеряемым   между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).

# Text boxes

1,1 м

1,2 м мм

1,2 м